## Slide 1
Module C — Motifs des Collisions Graves
Règles d'association (Apriori) + Arbre de décision · Ottawa 2017–2024
965
collisions graves analysées
1.0 %
taux de gravité global
Lift 11.23
règle la plus forte
54.4 %
importance — aucun vulnérable
EduSense · Ville d'Ottawa

## Slide 2
Approche méthodologique
Apriori — Règles d'association
Support ≥ 0.05 · Lift ≥ 1.2
Cherche les combinaisons de facteurs qui apparaissent ensemble dans les 965 collisions graves. Travaille uniquement sur les graves pour trouver leurs patterns intrinsèques.
+ Découvre des associations non intuitives entre variables
⚠ Ne dit pas ce qui différencie graves des normales
Arbre de décision
Depth = 4 · Min_leaf = 15 · class_weight=balanced
Apprend à discriminer les graves (1%) des normales (99%) sur l'ensemble du dataset. Le poids équilibré compense le déséquilibre de classes.
+ Identifie les features les plus discriminantes
⚠ F1 ~0.18 attendu (déséquilibre 1/99)
Note déséquilibre : seulement 1% de collisions graves → l'arbre privilégie le rappel sur la précision. F1 ~0.18 est normal et attendu.

## Slide 3
Règles d'association — Top résultats (support≥0.05, lift≥1.2)
Groupe 1 — Conditions météo-surface (lift ~7-11)
Surface hivernale → Neige/verglas lift=11.23 conf=71%
Quand la chaussée est enneigée, la neige active est quasi certaine (71%). Co-occurrence logique mais lift exceptionnel.
Pluie → Surface mouillée lift=7.13 conf=98%
Confiance de 98% — règle quasi déterministe. Très haute confiance mais faible valeur prédictive indépendante.
Groupe 2 — Piéton + infrastructure (lift ~3.2)
Piéton impliqué → Feux + Impact SMV lift=3.18 conf=37%
Un piéton grave survient souvent aux feux avec un impact SMV — véhicule qui grille le rouge.
Feux + Impact SMV → Piéton impliqué lift=3.18 conf=77%
Symétriquement : quand il y a des feux et un SMV, 77% des cas graves impliquent un piéton.
Groupe 3 — Angle + Panneau stop (lift ~2.8-3.1)
Angle → Panneau stop + Lumière jour lift=3.11 conf=52%
Les collisions angulaires graves se produisent souvent de jour à une intersection stop — conducteur qui ne cède pas la priorité.
Panneau stop → Angle + Aucun vulnérable lift=2.93 conf=24%
Les stops sans vulnérable génèrent des collisions angulaires — accidents purement automobiles aux intersections.

## Slide 4
Arbre de décision — Feature importances & matrice de confusion
Importance des features (Gini)
Aucun vulnérable
0.544
Arrière
0.187
Latéral
0.184
Face-à-face
0.055
Feux de circulation
0.009
Hiver
0.006
Été
0.005
Matrice de confusion
Prédit
Normal
Prédit
Grave
Réel
Normal
Réel
Grave
44 946
48 423
82
883
Rappel graves = 883/(883+82) = 91.5% · Précision = 883/(883+48423) = 1.8%
Lecture : "Aucun vulnérable" domine (54.4%) — sa présence ou absence est le split le plus discriminant. Arrière+Latéral ensemble = 37% — ces impacts sont protecteurs (moins graves).

## Slide 5
Lecture de l'arbre — Les chemins vers une collision grave
L'arbre commence par un split racine clé : y a-t-il un usager vulnérable ?
Branche A — Usager vulnérable présent
Piéton + pas arrière + nuit
→ GRAVE (1 355 cas)
Piéton + pas arrière + feux
→ GRAVE (216 cas)
Piéton + pas arrière + feux rouges
→ GRAVE (60 cas)
Cycliste + sans contrôle + pluie
→ GRAVE (184 cas)
Cycliste + lumière jour
→ GRAVE (312 cas)
Branche B — Aucun usager vulnérable
Pas d'arrière + pas latéral + face-à-face
→ GRAVE (22 286 cas)
Pas d'arrière + latéral + été
→ Normal (10 179 cas)
Arrière + hiver + feux
→ Normal (5 188 cas)
Arrière + hiver + sans feux
→ Normal (12 156 cas)
Pas d'arrière + face-à-face absent
→ Normal (44 593 cas)

## Slide 6
Lift individuel — Quels facteurs multiplient le risque de gravité ?
Taux de gravité global = 1.02% — un lift de 12 signifie que le facteur multiplie ce taux par 12
Piéton impliqué
×12.57
Risque ×12.6 — facteur dominant absolu (n=1 828, taux=12.8%)
Cycliste impliqué
×6.29
Risque ×6.3 — vulnérabilité physique évidente (n=1 662, taux=6.4%)
Face-à-face
×5.28
Risque ×5.3 — choc frontal, vitesses cumulées (n=1 277, taux=5.4%)
Impact SMV
×1.92
Risque ×1.9 — implique souvent un piéton (n=22 357, taux=1.96%)
Panneau stop
×1.55
Risque ×1.6 — non-respect de priorité (n=10 185, taux=1.58%)
Lumière — nuit
×1.53
Risque ×1.5 — visibilité réduite (n=21 196, taux=1.56%)

## Slide 7
Synthèse — 5 profils de collision grave identifiés
01
Collision piéton aux feux
Signaux : Piéton + Feux + Impact SMV
Lift combiné ~3.2
→ Feux piétons plus longs, détection SMV automatique
02
Collision cycliste de jour
Signaux : Cycliste + Lumière jour + Sans contrôle
Lift cycliste ×6.3
→ Pistes cyclables séparées sur corridors à volume élevé
03
Choc frontal hors vulnérable
Signaux : Face-à-face + Aucun vulnérable
Lift face-à-face ×5.3
→ Séparateurs centraux sur artères à double sens
04
Angle à panneau stop de jour
Signaux : Angle + Panneau stop + Lumière jour
Lift règle assoc. 3.11
→ Remplacement stops critiques par feux aux heures de pointe
05
Conditions hivernales actives
Signaux : Surface hivernale + Neige/verglas
Lift association 11.23
→ Déneigement prioritaire des corridors à risque élevé

## Slide 8
Recommandations & Liens inter-modules
01
Priorité absolue — piétons et cyclistes
Les usagers vulnérables multiplient le risque par 6 à 13. Toute intervention de sécurité routière doit prioriser leurs corridors de déplacement.
02
Face-à-face — séparateurs physiques
Lift ×5.3 — les chocs frontaux sont sur-représentés dans les graves. Installer des séparateurs centraux sur les artères à double sens identifiées dans le Module A.
03
Angles aux stops — conversion en feux
La combinaison Angle+Stop+Jour ressort dans 3 règles distinctes (lift 2.93-3.11). Les intersections à stop du Module A à score élevé sont les cibles prioritaires.
04
Lien Module E & F
Les profils piéton/cycliste alimentent directement le Module E (profilage vulnérables). Les intersections à grave élevée sans vulnérable → Module F (anomalies).
EduSense · Module C — Motifs collisions graves · Ottawa 2017–2024